ТОЧНОСТЬ РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТ НА МОНТАЖНОМ ГОРИЗОНТЕ

В связи с отсутствием государственных нормативных документов, регламентирующих точность разбивочных работ в высотном строительстве осуществлен упрощенный расчет точности разбивочных работ сприменением приборов вертикального проектирования.

Исходные нормативные документы для расчета:

- Геодезические работы в строительстве СНиП 3.01.03-84, действующий в Украине.

- Технологические допуски ГОСТ 21779-82 Системы обеспечения точности геометрических параметров в строительстве.

Система размеров на здании образуют замкнутую размерную цепь, приведенную на рис. 1.

Рис. 1. Схема разбивочной размерной цепи

a1- базовый размер между закладными опорными знаками; a2, a10 – погрешность центрирования зенит-прибора; a3, a8 – погрешность вертикального проектирования; a4, a9 – погрешность центрирования теодолита; a5, a7 – разбивочные размеры; a6 – погрешность замыкания размерной цепи.

Размерная цепь имеет вид:

a6=a7+a8+a9+a10+a1+a2+a3+a4+a5.			(1)

Перейдя к средним квадратическим погрешностям, запишем

,			(2)

где  - продольная погрешность разбивки; - погрешность выноса базового расстояния; , - погрешность центрирования зенит-прибора; , - погрешность вертикального проектирования; , - погрешность центрирования теодолита; , - погрешность выноса линейного размера.

Погрешность линейных измерений может быть определена согласно методики выполнения измерений, используя условия обеспечения точности линейных измерений, приложение 2 СНиП 3.01.03-84 или использовать ГОСТ 21779-82 Системы обеспечения точности геометрических параметров в строительстве, табл.8 Допуски разбивки точек и осей в плане. Применив последний документ, определив класс точности здания, «здания выше 16 этаже или с пролетами более 36м и сооружения высотой свыше 60м» относятся ко второму классу точностии (СНиП III – 2-75), получим для размеров в пределах 25000-40000мм единица допуска a=10мм, K=0.4. Для размера 16000-25000мм единица допуска составит a=6мм, К=0.4. Таким образом, для размеров 25000-40000мм линейная погрешность принимается равной =4мм. Для размеров 16000-25000мм линейная погрешность составит =2.4мм.

Погрешность вертикального проектирования, согласно паспорту прибора ПВП1, составляет 10мм на 100м расстояния. Для высоты 20м величины , - будут равны 2мм. Погрешность центрирования приборов принимается равной 1мм (Инструкции ко всем геодезическим приборам).

Подставив полученные значения нормативных погрешностей в выражение (1) получим продольную погрешность разбивки равную =6,3мм. Предельная погрешность будет равна М=2(=12.6мм.

Погрешность лифтовой шахты на один этаж складывается из трех составляющих: две погрешности mг геодезической разбивки на смежных этажах и погрешности кирпичной кладки mКЛАД . Вертикальность кирпичной кладки обеспечивается строительным уровнем, точность ампулы которого равна mУРОВ=10(, при высоте этажа равной 3м получим,

,						(3)

где mКЛАД - точность кирпичной кладки; mУРОВ  - точность уровня; ( - число угловых секунд в одном радиане.

Подставив выше приведенные значения в выражение (3) получим  mКЛАД = 8.7мм.

Таким образом осевая метка может отклоняться от стенки лифтовой шахты на величину равную  Данная величина является средней квадратической погрешностью, предельная величина в два раза больше.

Исходя из изложенного следует:

- Для обеспечения, требуемой Заказчиком точности (5мм на этаж) возведения лифтовой шахты обеспечение ее вертикальности необходимо осуществлять только при помощи тяжелых прямых отвесов (не менее двух).

- Отклонения разбивочных меток от стен лифтовой шахты является не ошибкой исполнителя, а результатом точностных характеристик метода разбивки и точности кирпичной кладки

Криворучко В. Т.

канд. техн. наук